OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh:

opatření obecné povahy XX/22

kterým se v jižní nádrži vodní cesty Rozkoš vymezuje vodní plocha pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále jen vodní lyžování) a pro plutí malých plavidel, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c) d), e), a n), zákona o vnitrozemské plavbě, zejména pro plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále jen akrobatické činnosti).

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. XXX/DC/22 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje v jižní nádrži vodní cesty Rozkoš na p.p.č. 733911 v k.ú Domkov vodní plochu pro vodní lyžování a akrobatické činnosti; vymezená vodní plocha obdélníkového půdorysu o rozměrech 500 m x 200 m (severní a jižní strana 500 m, východní a západní strana 200 m) je situována podél Rovenské hráze tak, že severní hranice vymezené vodní plochy je ve vzdálenosti cca 100 m od jižního břehu Rovenské hráze, východní hranice vymezené vodní plochy je ve vzdálenosti cca 500 m od východního břehu v k.ú. Šereč (dále jen vymezená vodní plocha).

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

- Vodní lyžování a akrobatické činnosti je možné provozovat v období od 1. června do 30. září vždy v pondělí, ve středu, v pátek a v sobotu v době od 10:00 hodin do 19:00 hodin. Vymezená vodní plocha je v době od 10:00 do 12:00 hodin a od 17:00 do 19:00 hodin přednostně využívána spolkem SK Vodní sporty Rozkoš., se sídlem Konecchlumského 1113, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 228 70 521 (dále jen SK Vodní sporty).

- Vymezená vodní plocha bude na vodní hladině vyznačena pomocí žlutých bójí s černým nápisem „SPORT“ tak, aby linie hranic takto vyznačené plochy byly jednoznačně patrné. Bóje jsou válcového tvaru o průměru minimálně 0,6 m a výšce nad hladinou minimálně 0,6 m. Bóje tvořící jihozápadní roh vymezené vodní plochy bude osazena ve vzdálenosti přibližně 300 m od Rovenské hráze v souřadnicích WGS N 50.3841 a WGS E 16.0685. Bóje tvořící jihovýchodní roh vymezené vodní plochy bude osazena ve vzdálenosti přibližně 500 m od východního břehu v souřadnicích WGS N 50.3846 a WGS E 16.0755. K vyznačení hranic vymezené plochy bude použito minimálně 8 bójí. Vyznačení vymezené vodní plochy lze provést tak, že její severní hranici budou tvořit stávající uzávěrové bóje umístěné na vodní hladině podél Rovenské hráze.

Hranice takto vymezené vodní plochy nesmějí být při provozování vodního lyžování nebo provádění akrobatických činností v žádném případě překračovány.

- Na jižním břehu Rovenské hráze budou na úrovni kratších stran vymezené vodní plochy osazeny břehové signální znaky E.17 „Vodní lyžování povoleno“ a E. 16 „Plavba malých plavidel povolena“ (souřadnice břehového znaku na východním konci vymezené plochy WGS N 50.3871 a WGS E 16.0751, souřadnice břehového znaku na západním konci vymezené plochy WGS N 50.3866 a WGS E 16.0681), ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálních znaků bude 1,0 m x 1,0 m. Signální znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovými šipkami bílé barvy vycházejícími ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipky budou směřovat proti sobě a budou v nich vepsány číselné hodnoty „500“ v černé barvě. Znaky se šipkami směřujícími proti sobě budou takto na břehu vymezovat délku vymezené plochy. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraje signálních znaků budou ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Pod uvedenými signálními znaky budou umístěny dodatkové tabulky přiměřené velikosti, bílé barvy s černým textem:

„Provozní doba od 1. 6. do 30. 9.,

pouze Po, St, Pá a So 10:00-19:00 hod.,

10:00-12:00 hod. a 17:00-19:00 hod. SK Vodní sporty,

vodní lyžování – max. 1 plavidlo,

akrobatické činnosti - max. 2 plavidla.“

Výška písmen bude minimálně 10 cm.

- Provozování vodního lyžování musí být u vymezené vodní plochy signalizováno ostatním účastníkům plavebního provozu vyvěšením žlutého balónu. Žlutý balón musí mít průměr minimálně 0,8 m, musí být umístěn v takové výši (nejméně 4 m nad hladinou), aby dostatečně signalizoval provozování vodního lyžování ostatním účastníkům plavebního provozu, a musí být viditelný z celé vymezené vodní plochy.

- Ve vymezené vodní ploše lze ve stejnou dobu provozovat maximálně 1 plavidlo při vodním lyžování nebo 2 plavidla při provádění akrobatických činností. Souběžné provozování vodního lyžování a akrobatických činností není povoleno. Plavidla při souběžném provádění akrobatických činností musí od sebe dodržovat odstup minimálně 50 metrů. Provozování wakesurfingu (plavba na surfovém prkně na vlně vytvářené plavidlem bez vlečení jezdce), stejně jako plavba na jetsurfu nebo e-foilu, je považováno za akrobatickou činnost.

- Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.

- Plavidlo použité pro provoz vodního lyžování musí být vybaveno plně funkčním a vhodným vlečným zařízením s dobře ovladatelným vypínacím prvkem pro uchycení vlečného lana. Toto vlečné zařízení je součástí plavidla a ovládáno z něho.

- Plavba plavidel mimo vymezenou plochu (např. při přeplutí z míst spouštění plavidel na vodu nebo z míst nástupu lyžaře) musí probíhat bez vlečení vodního lyžaře a ve výtlačném režimu plavby.

- Provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností není dovoleno v noci, za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.

- V případě použití uměle vytvořených překážek je uživatel vymezené vodní plochy povinen vždy po ukončení plaveb tyto překážky odstranit z vodní plochy.

- Všichni vodní lyžaři a všechny osoby, nacházející se na plavidlech, na kterých jsou prováděny akrobatické činnosti, a dále osoby na plavidlech při provozování vodního lyžování neznalé plavání, musí mít na sobě záchrannou vestu. Osoby na jetsurfech musí mít za plavby i účinnou přilbu.

- Uživatelé vymezené vodní plochy musí učinit všechna opatření, aby v souvislosti s provozem plavidel nedošlo ke znečištění podzemních a povrchových vod. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo do vodní plochy. V případě, že dojde ke znečištění vod, je provozovatel plavidla a vůdce plavidla povinni ohlásit nehodu příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci vodní cesty.

- Při provozu plavidel ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno nadměrné vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na břehovém opevnění, na stojících plavidlech a plovoucích zařízeních.

- Provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností se povoluje do 30. 09. 2025.

Článek 3
Odůvodnění

Popis procesního postupu podle § 171 a násl. správního řádu, včetně informace o projednání s dotčenými orgány a zveřejnění návrhu veřejnou vyhláškou podle § 172 SŘ. Důvod přijetí opatření.

Podle § 30a odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 114/1995 Sb. může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem, a pro provádění akrobatických činností, a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

… Státní plavební správa v zájmu bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu vymezuje vodní plochu pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě na vodní cestě Rozkoš. V souladu s § 30a zákona o vnitrozemské plavbě se vodní plocha vymezuje na dobu xxx let.

Projednání Návrhu opatření obecné povahy (dále jen Návrh) s dotčenými orgány, a dále pak zástupcem správce vodního cesty Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, zástupcem spolku SK Vodní sporty a zástupcem Českého rybářského svazu, z. s., Východočeského územního svazu se uskutečnilo ……

.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, mohou osoby, které se domnívají, že jejich práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Státní plavební správy – pobočky Děčín. Státní plavební správa – pobočka Děčín vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: xxx/DC/xx

Obdrží

Dotčený orgán státní správy

- Obec Provodov-Šonov

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – vodoprávní úřad

K vyvěšení na úřední desku

- Státní plavební správa

- Obec Provodov-Šonov

Obec Provodov-Šonov se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.